VERSIONE SELF_SERVICE

CODICE

DOSE

DOSE ACQUA

WATER DOSE

DOSE POLVERE

| POWDER DOSE |
| --- |
| DOSE CODE | dec. | cc | d.s. | gr. |

CA1

| espresso | 45 | 115 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA2

| coffee | 68 | 170 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA3

| black coffee | 68 | 170 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA4

| white coffee | 44 | 110 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA5

| cappuccino | 44 | 110 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA1

| milk x white coffee | 23 | 60 | 5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA2

| milk x cappuccino | 23 | 60 | 7 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA3

| milk x capp. choco | 20 | 50 | 7 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA4

| milk x choco milk | 23 | 60 | 4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA1

| coffee x capp. cho. | 20 | 50 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA2

| choc. x capp. choco | 28 | 70 | 12 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA3

| milk x tea | 23 | 60 | 2 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK1

| chocolate | 68 | 170 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK2

| strong chocolate | 68 | 170 | 34 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK3

| chocol. x choco m. | 44 | 110 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TE1

| black tea | 68 | 170 | 12 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TE2

| white tea | 44 | 110 | 12 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DE1

| decaffeinated | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AC1

| hot water | 68 | 170 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PC1

| ½ caraf. coffee | 160 | 400 | 39 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PL1

| ½ caraf. milk | 160 | 400 | 17 | 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PK1

| ½ caraf. chocolate | 160 | 400 | 72 | 35.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PT1

| ½ caraffa tea | 160 | 400 | 7 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PA1

| ½ caraffa water | 200 | 500 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PC2

| caraffa coffee | 330 | 800 | 80 | 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PL2

| caraffa milk | 320 | 800 | 36 | 10.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PK2

| caraffa chocolate | 320 | 800 | 144 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PT2

| caraffa tea | 320 | 800 | 20 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PA2

| caraffa water | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DOSI ACQUE SELEZIONI

| SELECTION WATER DOSE |
| --- |
| SEL. | H2O |
| Espresso | 115 cc |
| Coffee | 170 cc |
| Black coffee | 170 cc |
| White coffee | 170 cc |
| Cappuccino | 170 cc |
| Cappuccino choco | 170 cc |
| Chocolate | 170 cc |
| Strong chocolate | 170 cc |
| Choco milk | 170 cc |
| Black tea | 170 cc |
| White tea | 170 cc |
| Hot water | 170 cc |

N.B. Le dosi totali di mezze caraffe e di caraffe sono riportate in tabella dosi.

The dosis of half jug and full jug are reported in the dose table.

VERSIONE HOTELLERIE

CODICE DOSE

DOSE ACQUA

WATER DOSE

DOSE POLVERE

| POWDER DOSE |
| --- |
| DOSE CODE | dec. | cc | d.s. | gr. |

CA1

| espresso | 45 | 115 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA2

| coffee | 68 | 170 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA3

| black coffee | 68 | 170 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA4

| non usato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CA5

| cappuccino | 44 | 110 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA1

| milk | 68 | 170 | 7 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA2

| milk x cappuccino | 23 | 60 | 7 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA3

| milk x capp. choco | 20 | 50 | 7 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LA4

| milk x choco milk | 23 | 60 | 4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA1

| coffee x capp. cho. | 20 | 50 | 21 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA2

| choc. x capp. choco | 28 | 70 | 12 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KA3

| milk x tea | 23 | 60 | 2 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK1

| chocolate | 68 | 170 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK2

| strong chocolate | 68 | 170 | 34 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KK3

| chocol. x choco m. | 44 | 110 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TE1

| black tea | 68 | 170 | 12 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TE2

| white tea | 44 | 110 | 12 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DE1

| decaffeinated | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AC1

| hot water | 68 | 170 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PC1

| ½ caraf. coffee | 160 | 400 | 39 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PL1

| ½ caraf. milk | 160 | 400 | 17 | 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PK1

| ½ caraf. chocolate | 160 | 400 | 72 | 35.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PT1

| ½ caraffa tea | 160 | 400 | 7 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PA1

| ½ caraffa water | 200 | 500 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PC2

| caraffa coffee | 330 | 800 | 80 | 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PL2

| caraffa milk | 320 | 800 | 36 | 10.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PK2

| caraffa chocolate | 320 | 800 | 144 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PT2

| caraffa tea | 320 | 800 | 20 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PA2

| caraffa water | 400 | 1000 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DOSI ACQUE SELEZIONI

| SELECTION WATER DOSE |
| --- |
| SEL. | H2O |
| Espresso | 115 cc |
| Coffee | 170 cc |
| Black coffee | 170 cc |
| Milk | 170 cc |
| Cappuccino | 170 cc |
| Cappuccino choco | 170 cc |
| Chocolate | 170 cc |
| Strong chocolate | 170 cc |
| Choco milk | 170 cc |
| Black tea | 170 cc |
| White tea | 170 cc |
| Hot water | 170 cc |

N.B. Le dosi totali di mezze caraffe e di caraffe sono riportate in tabella dosi.

The dosis of half jug and full jug are reported in the dose table.

RITARDI ACQUE / POLVERI

WATER/POWDER DELAY

| standard | 0.6 | sec |
| --- | --- | --- |

ALTRE INFORMAZIONI

OTHER INFORMATIONS

* 1 sec. di risciaquo quando una selezione viene interrotta tramite il tasto STOP.

* Programmabilita’ del tasto STOP sulle selezioni “tazza”.

* 1 sec. of washing when a selection is stopped by STOP key.

* STOP key programmable on the selection “Cup”.

MODIFICHE

MODIFICATIONS

* Nelle selezioni Cappuccino e Cappuccino Choco i prodotti sono erogati in sequenza.

* Introdotte modifiche per velocizzare le selezioni.

* Latte per la selezione tea white non frullato.

* In the Cappuccino and in the Cappuccino choco selections the products are sequencly processed.

* Added modifications for make faster the selection.

* Milk for tea white selection not whipped.

SELEZIONI ALTERNATIVE

ALTERNATIVE SELECTIONS

* Sel. DECAFFEINATO in alternativa alla sel. TE NATURE:

* Sel. DECAFFEINATED alternative at selection TE NATURE:

- programmare a 0 la dose di acqua e di polvere TE1 e la dose TE2

- set to 0 water and powder dosis TE1 and TE2

- programmare la dose di acqua DE1 = 113 (170 cc) e la dose di polvere DE1 = 22 (1,3 g)

- program water dose DE1 = 113 (170 cc) and powder dose DE1 = 22 (1,3g)

- disabilitare la selezione 8

- disable selection number 8

* Sel. BRODO in alternativa alla sel. TE NATURE:

* Sel. BRODO at selection TE NATURE:

- programmare la dose di acqua TE1 = 113 (170 cc) e la polvere TE1 = 30

- program the water dose TE1 = 113 (170 cc) and powder dose TE1 = 30

- programmare la dose di acqua e polvere TE2 = 0

- program water and powder dose TE2 = 0

- disabilitare la selezione 8

- disable selection number 8

COMPOSIZIONE SELEZIONI

SELECTION COMPOSISTION

BASE

BASE INGREDIENT

AGGIUNTA

2ND INGREDIENT

AGGIUN. SECON.

3RD INGREDIENT

SELEZ.

SELECT.

ACQUA

WATER

POLV. 1

POWD. 1

POLV. 2

POWD. 2

ACQUA

WATER

POLV. 1

POWD.1

POLV. 2

POWD. 2

ACQUA

WATER

POLV.

POWD.

ESPRESSO

CA1

CA1

-

-

-

-

-

-

COFFEE

CA2

CA2

-

-

-

-

-

-

BLACK COFFEE

CA3

CA3

-

-

-

-

-

-

WHITE COFFEE*

CA4

CA4

-

LA1

LA1

-

-

-

CAPPUCC.

CA5

CA5

-

LA2

LA2

-

-

-

CAPPUCC. CHOCO

KA1

KA1

-

LA3

LA3

-

KA2

KA2

CHOCOL.

KK1

KK1

-

-

-

-

-

-

STRONG CHOCOL.

KK2

KK2

-

-

-

-

-

-

CHOCO MILK

KK3

KK3

-

LA4

LA4

-

-

-

BLACK TEA

TE1

TE1

-

-

-

-

-

-

WHITE TEA

TE2

TE2

-

KA3

KA3

-

-

-

HOT WATER

AC1

AC1

-

-

-

-

-

-

½ CARAF.

COFFEE

PC1

PC1

-

-

-

-

-

-

½ CARAF.

MILK

PL1

PL1

-

-

-

-

-

-

½ CARAF.

CHOCOL.

PK1

PK1

-

-

-

-

-

-

½ CARAF.

TEA

PT1

PT1

-

-

-

-

-

-

½ CARAF.

WATER

PA1

PA1

-

-

-

-

-

-

CARAFFA

COFFEE

PC2

PC2

-

-

-

-

-

-

CARAFFA

MILK

PL2

PL2

-

-

-

-

-

-

CARAFFA

CHOCOL.

PK2

PK2

-

-

-

-

-

-

CARAFFA

TEA

PT2

PT2

-

-

-

-

-

-

CARAFFA

WATER

PA2

PA2

-

-

-

-

-

-

* Nella versione hotellerie la selezione white coffee diventa milk per cui la selezione è composta solo da LA1

* In the hotellerie version white coffee selection is sostituited by milk selection. Milk selection is composed only by LA1.

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

DIP-SWITCH CONFIGURATION

VERSIONE MACCHINA

| MACHINE VERSION | DIP 1 |
| --- | --- |
| HOTELLERIE | OFF |
| SELF-SERVICE | ON |

LINGUA

| LANGUAGE | DIP 3 | DIP 4 |
| --- | --- | --- |
| ITALIANO/ITALIAN | OFF | OFF |
| FRANCESE/FRENCH | ON | OFF |
| INGLESE/ENGLISH | OFF | ON |

ALIMENTAZIONE IDRICA

| WATER SUPPLY | DIP 5 |
| --- | --- |
| RETE/MAINS | OFF |
| TANICA/TANK | ON |

SISTEMA PAGAMENTO

| PAYMENT SYSTEM | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| NESSUN SISTEMA | OFF | OFF | OFF |
| VALIDATORI | ON | OFF | OFF |
| VALIDATORI + ACCREDITO | OFF | ON | OFF |
| EXECUTIVE | ON | ON | OFF |
| SISTEMA ECS | OFF | OFF | ON |
| U-KEY URW3 | ON | OFF | ON |
| EXECUTIVE PRICE HOLDING | OFF | ON | ON |