| CODICE DOSE | DOSE ACQUA WATER DOSE | DOSE POLVERE POWDER DOSE |
| --- | --- | --- |
| DOSE CODE | dec. | cc | d.s. | gr. |
| Z1 sugar | 60 | 60 | 26 |  |
| Z2 extra sugar | 60 | 60 | 32 |  |
| C1 coffee black no sug | 80 | 80 | 20 |  |
| C2 coffee black sug | 45 | 45 | 20 |  |
| C3 coffee white | 45 | 45 | 20 |  |
| C4 coffee extra white | 45 | 45 | 20 |  |
| C5 cappuccino | 65 | 65 | 20 |  |
| C6 espresso choc | 40 | 40 | 10 |  |
| C7 espresso no sug | 60 | 60 | 20 |  |
| C8 espresso sugar | 55 | 55 | 20 |  |
| D1 decaf. black no sug | 80 | 80 | 22 |  |
| D2 decaf. black sug | 45 | 45 | 22 |  |
| D3 decaf. white | 45 | 45 | 22 |  |
| D4 decaf. extra white | 45 | 45 | 22 |  |
| L1 milk x coffee white | 60 | 60 | 8 |  |
| L2 milk x coffee ex w. | 60 | 60 | 12 |  |
| L3 milk x dec. white | 60 | 60 | 8 |  |
| L4 milk x dec. ex. w. | 60 | 60 | 12 |  |
| L5 milk x tea white | 60 | 60 | 5 |  |
| L6 milk x tea ex.w | 60 | 60 | 7 |  |
| L7 milk x cappuccino | 50 | 50 | 15 |  |
| L8 milk x espressoch. | 35 | 35 | 14 |  |
| L9 milk x chocomilk | 60 | 60 | 10 |  |
| K1 chocolate | 90 | 90 | 60 |  |
| K2 chocomilk. | 80 | 80 | 50 |  |
| K3 choc. x cappuccino | 30 | 30 | 11 |  |
| K4 choc. x espressoch. | 50 | 50 | 44 |  |
| T1 tea black no s. | 80 | 80 | 20 |  |
| T2 tea black s. | 50 | 50 | 20 |  |
| T3 tea white | 50 | 50 | 20 |  |
| T4 tea extra white | 50 | 50 | 20 |  |
| A1 hot water | 150 | 150 | 0 |  |
| A2 add coffee black no sug | 70 | 70 | 0 |  |
| A3 add x coffee black sug. | 45 | 45 | 0 |  |
| A4 add x coffee white sug. | 45 | 45 | 0 |  |

| A5 add cof. extra white sug | 45 | 45 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 add x chocolate | 60 | 60 | 0 |  |
| A7 add x decaf. black sug. | 45 | 45 | 0 |  |
| A8 add decaf. black no sug | 70 | 70 | 0 |  |
| A9 add x decaf. white sug. | 45 | 45 | 0 |  |
| AA add decaf extra white sug | 45 | 45 | 0 |  |
| AB add x tea white sug. | 50 | 50 | 0 |  |
| AC add x tea white no sug | 50 | 50 | 0 |  |
| AD add x tea black ex.sug. | 50 | 50 | 0 |  |
| AE add x tea black no sug. | 80 | 80 | 0 |  |
| AF add x espresso no sug. | 55 | 55 | 0 |  |
| F1 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| F2 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| F3 not used | 0 | 0 | 0 |  |

COMPOSIZIONE SELEZIONI

SELECTIONS COMPOSITION

|  |  |  | BASE BASE INGREDIENT | AGGIUNTA PRINCIPALE 2ND INGREDIENT | AGGIUN. SECON. 3RD INGREDIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEZ. SELECT. | NUM. | DOSE | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. POW. |
| COFFEE | 19 n.s. | 150 | C1 | C1 |  | A2 | - |  |  |  |
| INST. | 17 s. | 150 | C2 | C2 | - | Z1 | Z1 | - | A3 | - |
| BLACK | 18 e.s . | 150 |  |  |  | Z2 | Z2 |  |  |  |
| COFFEE | 23 n.s. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INST. | 21 s. | 150 | C3 | C3 | - | L1 | L1 | Z1 | A4 | - |
| WHITE | 22 e.s. | 150 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| COFFEE | 26 n.s. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTRA | 24 s. | 150 | C4 | C4 | - | L2 | L2 | Z1 | A5 | - |
| WHITE | 25 e.s. | 150 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| DEC. | 39 n.s. | 150 | D1 | D1 |  | A8 | - |  |  |  |
| INST. | 37 s. | 150 | D2 | D2 | - | Z1 | Z1 | - | A7 | - |
| BLACK | 38 e.s. | 150 |  |  |  | Z2 | Z2 |  |  |  |
| DEC. | 43 n.s. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INST. | 41 s. | 150 | D3 | D3 | - | L3 | L3 | Z1 | A9 |  |
| WHITE | 42 e.s. | 150 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| DEC. | 46 n.s. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTRA | 44 s. | 150 | D4 | D4 | - | L4 | L4 | Z1 | AA | - |
| WHITE | 45 e.s. | 150 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| TEA | 59 n.s. | 160 | T1 | T1 |  | AE | - |  |  |  |
| BLACK | 57 s. | 160 | T2 | T2 |  | Z1 | Z1 | - | AD | - |
|  | 58 e.s. | 160 |  |  |  | Z2 | Z2 |  |  |  |
| TEA | 53 n.s. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WHITE | 51 s. | 160 | T3 | T3 | - | L5 | L5 | Z1 | AB | - |
|  | 52 e.s. | 160 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| TEA | 56 n.s. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTRA | 54 s. | 160 | T4 | T4 | - | L6 | L6 | Z1 | AC | - |
| WHITE | 55 e.s. | 160 |  |  |  |  |  | Z2 |  |  |
| CAPPUCC. | 62 n.s. | 145 | C5 | C5 | - | L7 | L7 | - | K3 | K3 |
|  | 61 s. | 145 |  |  |  |  |  | Z1 |  |  |
| ESPRESSO | 64 n.s. | 115 | C7 | C7 | - | AF | - | - | - | - |
|  | 63 s. | 115 | C8 | C8 |  | Z1 | Z1 |  |  |  |
| ESPRESSO | 66 n.s. | 125 | C6 | C6 | - | L8 | L8 | - | K4 | K4 |
| CHOC | 65 s. | 125 |  |  |  |  |  | Z1 |  |  |
| CHOCO- MILK | 67 | 140 | K2 | K2 | - | L9 | L9 | - | - | - |
| CHOCOL. | 27 | 150 | K1 | K1 | - | A6 | - | - | - | - |
| HOT WATER* | 29 | 150 | A1 | A1 | - | - | - | - | - | - |

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

DIP-SWITCH CONFIGURATION

| LAYOUT | DIP dip 1 S.E. | DIP FREDDI/COLD dip 2 S.E. | DIP 7 | DIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STANDARD | OFF | OFF | ON | OFF |

CONTENITORI

CONTAINERS

1 decaffeinato / decaffeinated

2 caffè / coffee

3 cioccolata / chocolate

4 latte / milk

5 zucchero / sugar

6 tè / tea

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

DIP-SWITCH CONFIGURATION

| LAYOUT | DIP dip 1 S.E. | DIP FREDDI/COLD dip 2 S.E. | DIP 7 | DIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FREDDI/ COLD | OFF | ON | ON | OFF |

| CODICE DOSE | DOSE ACQUA WATER DOSE | DOSE POLVERE POWDER DOSE |
| --- | --- | --- |
| DOSE CODE | dec. | cc | d.s. | gr. |
| F1 cold water | 60 |  | 0 | 0 |
| F2 syrup 1 | 55 | 154 | 20 |  |
| F3 syrup 2 | 55 | 154 | 20 |  |

COMPOSIZIONE SELEZIONI

SELECTIONS COMPOSITION

|  |  |  | BASE BASE INGREDIENT | AGGIUNTA PRINCIPALE 2ND INGREDIENT | AGGIUN. SECON. 3RD INGREDIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEZ. SELECT. | NUM. | DOSE | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. POW. |
| COLD WATER | 81 |  | F1 | - | - |  | - | - | - | - |
| SIRUP 1 | 82 |  | F2 | F2 | - | - | - | - | - | - |
| SIRUP 2 | 83 |  | F3 | F3 | - | - | - | - | - | - |

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

DIP-SWITCH CONFIGURATION

| LAYOUT | DIP dip 1 S.E. | DIP FREDDI/COLD dip 2 S.E. | DIP 7 | DIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUP | ON | OFF | ON | OFF |

Le selezioni decaffeinated instant black, white ed extra white (37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 e 46) non sono presenti, vengono sostituite dalla selezione Soup (28).

CONTENITORI

CONTAINERS

1 cioccolata / chocolate

2 caffè / coffee

3 brodo / soup

4 latte / milk

5 zucchero / sugar

6 tè / tea

| CODICE DOSE | DOSE ACQUA WATER DOSE | DOSE POLVERE POWDER DOSE |
| --- | --- | --- |
| DOSE CODE | dec. | cc | d.s. | gr. |
| C5 cappuccino | 50 | 50 | 20 |  |
| C6 espresso choc | 50 | 50 | 10 |  |
| D1 soup | 100 | 100 | 30 |  |
| D2 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| D3 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| D4 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| L3 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| L4 not used | 0 | 0 | 0 |  |
| L7 milk x cappuccino | 50 | 50 | 15 |  |
| L8 milk x espressoch. | 35 | 35 | 14 |  |
| K3 choc. x cappuccino | 0 | 0 | 11 |  |
| K4 choc. x espressoch. | 0 | 0 | 44 |  |
| A7 add x cappuccino | 45 | 45 | 0 |  |
| A8 add x soup | 50 | 50 | 0 |  |
| A9 add x espressochoc | 40 | 40 | 0 |  |

COMPOSIZIONE SELEZIONI / SELECTIONS COMPOSITION

|  |  |  | BASE BASE INGREDIENT | AGGIUNTA PRINCIPALE 2ND INGREDIENT | AGGIUN. SECON. 3RD INGREDIENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEZ. SELECT. | NUM. | DOSE | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. 1 POW. 1 | POLV. 2 POW. 2 | ACQUA WATER | POLV. POW. |
| CAPPUCC. | 62 n.s. | 145 | C5 | C5 | K3 | L7 | L7 | - | A7 | - |
|  | 61 s. | 145 |  |  |  |  |  | Z1 |  |  |
| ESPRESSO | 66 n.s. | 125 | C6 | C6 | K4 | L8 | L8 | - | A9 | - |
| CHOC | 65 s. | 125 |  |  |  |  |  | Z1 |  |  |
| SOUP | 28 | 150 | D1 | D1 | - | A8 | - | - | - | - |

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

DIP-SWITCH CONFIGURATION

| LAYOUT | DIP dip 1 S.E. | DIP FREDDI/COLD dip 2 S.E. | DIP 7 | DIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUP + COLD | ON | ON | ON | OFF |